#### Hajnówka dnia  22.02.2006r

BI.341/ 5 /2006

#### OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miejska Hajnówka ,

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka ,

tel./085/ 682 2180, fax /085/ 682 2994

2.Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych  /Dz. U. z 2004rnr. 19,poz.177 z późn.zm./.

3.Opis przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest budowa ul. Kniewskiego w Hajnówce o dł. 383,00 mb i pow. 1925,00m2 /odcinek od ul. Białostockiej do ul. Miłkowskiego / wraz z  kanalizacją deszczową.

Nomenklatura –Wspólny słownik zamówień /CPV/-45233120-6 , 45232452-5, 28813100-5

4.Zakres robót.

4.1.Zadanie I.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy krawężników drogowych  typu lekkiego w ilości 766 mb w tym :

-krawężnik bet. typ lekki o wym. 100 x 15 x 30cm                                                       - 583 szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym.100x15x22cm                                                 - 125 szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym. 100x15x30x22 /skosy -24 lewe+24 prawe/   -  48 szt.

- krawężnik bet. typ lekki o wym. 49 x 15 x 30cm   / 10 mb/                                         -  20 szt.

4.2.Zadanie II.

Wykonanie kanalizacji deszczowej  z rur PCV Ø 315 kl.”S” o dł. 210mb wraz z wpustami ściekowymi i przykanalikami.

4.3.Zadanie III.

Wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni  z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej -warstwy  ścieralnej gr.5 cm  na pow.1.925,00 m2 na istniejącej podbudowie z pospółki wykonanej przez Zamawiającego.

# 5.Wymagany  termin  realizacji zamówienia:

# Zadanie I     - dostawa krawężników                      - do dnia 31.05.2006r /sukcesywnie/

# Zadanie II    - wykonanie kanalizacji deszczowej   - do dnia 30.06.2006r

# Zadanie III  - wykonanie nawierzchni  asfaltowej  - w miesiącu  wrześniu 2006r

# 6.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/.

# -Cena             - 90%

# -Gwarancja    - 10%

# 7.Wadium.

# Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

# 8.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

# 9.Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości składania oferty wariantowej.

10. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

11. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy.

# 12.Miejsce i termin składania ofert.

# Ofertę  w  zamkniętej  kopercie  należy  złożyć  w siedzibie Zamawiającego  pok. Nr.219

# do dnia 23.03.2006r do godz. 10,00.

Koperta powinna być oznaczona –OFERTA - „Przetarg na budowę ulicy Kniewskiego  w  Hajnówce”.

# 13.Otwarcie ofert.

# Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  w dniu  23.03.2006r  o godz.1030

# w pok. Nr.208

# 14.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni .

### 15.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać  w siedzibie zamawiającego w pok.Nr.208 lub prześlemy pocztą po otrzymaniu pisemnego wniosku zainteresowanego wykonawcy.

# -Cena za  SIWZ – 30 zł.

# 16.Opis warunków udziału w postępowaniu.

- W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1  i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

17.Pracownikami  upoważnionymi  do kontaktów z oferentami  są:

Jarosław Kicel  i Maria  Ginszt tel. /085/ 682 2875 , 682 6443  lub fax.682 2994