Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia

REMONT POSADZKI PARKIETOWEJ TRÓJWARSTWOWEJ  SYSTEMU

BARKIET SPORT – DĄB Z PODKŁADEM

w budynku byłego kina „KOSMOS” przy ul. Dzierżonia 28 w Mysłowicach – Wesołej

NAZWY I KODY

- 45000000   - 7 	Roboty budowlane

- 28812210   - 2	Podłogi drewniane

1.2.Uczestnicy programu inwestycyjnego :

  - Zamawiający :

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

Ul. Partyzantów 21

41-400 Mysłowice

2.Instytucja finansująca inwestycję :

Urząd Miasta Mysłowice

Ul. Powstańców 1

41-400 Mysłowice

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją :

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem n/w prac :

- posadzki cementowej zbrojonej siatką stalową,

- izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych,

- izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej szerokiej podposadzkowej,

- izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW,

- wykonanie rusztu z legarów pod posadzkę na podkładkach elastycznych,

- montaż płyt OSB do rusztu z legarów,

- posadzki z desek klejonych sportowych system Barkiet SPORT DĄB.

Przed przystąpieniem do opracowania kosztorysu ofertowego Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną remontowanego obiektu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz zgodność z opisem w przedmiarze robót (kosztorysie ślepym) i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w dokumentach umowy, teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże lokalizację.

1.5.Zgodność robót wynikająca z przedmiaru (kosztorysu ślepego).

Wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z opisem określonym w przedmiarze (kosztorysie ślepym).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub  opuszczeń w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,

aż do zakończenia robót i odbioru ostatecznego.

1.7.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do wykonania robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy.

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bhp. Ma obowiązek dopilnować, aby personel nie wykonywał prac w warunkach nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie dbał o utrzymanie urządzeń socjalnych i sprzętu ochronnego oraz odpowiednie jego użytkowanie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają dodatkowej opłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.9.Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania prac na terenie i wokół terenu budowy obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.10.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jest obowiązany utrzymywać w wyznaczonych i oznakowanych miejscach sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym na skutek

niewłaściwej realizacji robót lub niewłaściwego zachowania pracowników.

1.11.Obowiązujące przepisy

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania.

2.Materiały

- Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i posiadać atesty lub aprobaty ITB.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem  materiałów, chyba że warunki umowy stanowią inaczej.

- Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo składowanych materiałów tak aby zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

- Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót. Stosowany sprzęt powinien spełniać normy ochrony środowiska, przepisy i dokumenty dopuszczające do użytkowania.

3.Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

stosowanych materiałów oraz zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Błędy spowodowane przez Wykonawcę zostaną przez Wykonawcę poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

4.Kontola jakości robót

- bieżąca przez Inspektora Nadzoru,

- roboty zanikowe zgłasza Wykonawca do odbioru przed zakryciem ;  podłoże, ruszt z legarów, płyta OSB.

Kontrola obejmuje w szczególności ; sprawdzanie stanu podłoży, wyglądu zewnętrznego, sprawdzanie jakości materiałów, sprawdzanie poziomu posadzki.

5.Odbiór robót

Komisyjnie po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości.

Roboty winny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.

Protokół odbioru powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

6.Podstawa płatności – wg postanowień określonych w umowie.

7.Przepisy związane

7.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce i EU normami i normatywami.

7.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to :

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami.

2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr.10/1995, poz.48)

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r Nr 130, poz.1389).

4.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.z 2004r Nr 202, poz. 2072).

5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2005r Nr 75, poz. 664).

6.Norma DIN  – 18032 cz.2.	- podłogi sportowe.