Załącznik nr 6 do SIWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu:

Wymagania dotyczące leasingu:

- Leasing operacyjny

- Prawo wykupu przedmiotu leasingu, po zakończeniu umowy leasingu

- Ilość rat leasingowych: 48

- Rata leasingowa stała

- Rata leasingowa płatna co miesiąc przez 48 miesięcy począwszy od miesiąca następnego, w którym nastąpi wydanie przedmiotu leasingu Zamawiającemu

- Waluta rozliczeniowa: złoty polski PLN

- Wartość raty zerowej: 10%

- Opłata manipulacyjna: 1%

- Wartość wykupu przedmiotu leasingu: 1%

- Przedmiot leasingu ubezpiecza leasingodawca – na koszt leasingobiorcy

Przedmiot leasingu - kosiarka hydrauliczna

      - Fabrycznie nowa

      - Rok produkcji 2008

      - Wysięg minimum 500 cm

      - Głowica tnąca o szerokości koszenia minimum 105 cm

      - Kąt obrotu głowicy tnącej minimum 180

      - Pojemność zbiornika oleju minimum 160 l

      - Wydajność pompy hydraulicznej minimum 84 l/m

      - Obroty wałka tnącego  minimum 3110 RPM

      - Wirnik głowicy roboczej z możliwością obrotu w dwóch kierunkach

      - Głowica tnąca umieszczona na wysięgniku hydraulicznym sterowanym przez
   kierującego ciągnikiem

      - Przeznaczona do wykaszania poboczy, skarp i rowów

Kosiarka będzie współpracować z ciągnikiem rolniczym URSUS C385 o wadze 5500 kg        i mocy 95 KM

Termin dostawy przedmiotu leasingu: do 7 tygodni od daty zawarcia umowy leasingu

Do oferty musi być dołączony:

- opis oferowanej kosiarki z podaniem parametrów technicznych w języku polskim

- harmonogram spłaty rat leasingowych wg załącznika nr 7