Sosnowiec 2010-08-09

7 zestaw pytań i odpowiedzi do przetargu na ultrasonograf PN/Z/2/2010

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o parametrach wyższych niż wymagane w SIWZ np.: min 5120 realnych kanałach przetwarzania, o dynamice systemu min 170 dB, częstotliwości odświeżania obrazu min 600 Hz, monitorze min 19 cali oraz o głębokości obrazowania min.

2–28cm? Różnica 2cm głębokości w obrazowaniu nie stanowi żadnej wartości diagnostycznej, ponieważ wszystkie narządy diagnozowane w jamie brzusznej ocenia się na głębokości max. 24 – 26cm.

Odp. Nie jeśli chodzi o dynamikę 170, zamawiający żąda dynamiki min. 190 dB. Wysoka dynamika systemu pozwala tworzyć obrazy efektywne o bardzo dobrej jakości. Przy użyciu monitora o wysokiej rozdzielczości można wtedy doskonale obejrzeć narządy. Jakość obrazu jest bardzo dobra i ma się pewność, że wszystkie prawidłowości i nieprawidłowości będą wykryte. A to ma na celu zamawiający. Natomiast zamawiający akceptuje głębokość obrazowania 2-28cm.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający poprzez opcję rozbudowy o głowicę rektalną Bi-plane miał na myśli głowicę dwupłaszczyznową convex-convex z precyzyjną biopsją – kanał biopsyjny przez środek głowicy?

Odp. Nie. Zamawiający miał na myśli głowicę dwupłaszczyznową z możliwością zastosowania do niej nasadki biopsyjnej. Jeśli jednak oferent zaoferuje w tej opcji głowicę dwupłaszczyznową z kanałem biopsyjnym, także spełni warunki AIT SIWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie w punkcie 6.7  „Możliwość podłączenia nasadki biopsyjnej” do głowicy convex ma na myśli zaoferowanie przystawki biopsyjnej do wykonania biopsji cienko i gruboigłowej  o zakresie regulacji min. 0,6 – 2,4 mm w standardzie przez oferentów?

Odp. Tak. Jednak zamawiający nie określa tu szczegółowego zakresu regulacji.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający nie uważa za stosowne rozbudowanie w przyszłości aparatu o głowicę trzypłaszczyznową (Bi-plane i end-fire) mającą zastosowanie zarówno w poradni urologicznej jak i ginekologiczno-położniczej?

Odp. Nie. Zawęziło by to znacznie, w ocenie zamawiającego, ilość oferowanych modeli USG.