ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ (AIT) – parametry oceniane

Komputer typu All-in-one posiadający parametry – 13 sztuk:

| lp | Nazwa komponentu | Parametry wymagane | Parametr oceniany | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Typu „All-in-one” z wyświetlaczem LCD zintegrowanym w obudowie komputera (nie zezwala się rozwiązań modułowych gdzie monitor i komputer stanowią dwa oddzielne urządzenia) wyposażona w 2 wbudowane głośniki audio , min. 1 gniazdo słuchawek i min. 1 gniazdo mikrofonu, w min. 2 gniazda USB szybkiego dostępu zlokalizowane w bocznej części obudowy, oraz statyw umożliwiający ustawienie komputera na biurku. Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) |  |  |
| 2 | Wyświetlacz | Min. 21,5” LCD w technologii LED, o formacie obrazu 16:9, o minimalnej rozdzielczości w poziomie 1920 pikseli i o minimalnej rozdzielczości w pionie 1080 pikseli, matowy, kontrast min. 1000:1 |  | 21,5 ` - 0 pkt więcej – 1 pkt |
| 3 | Procesor | Procesor klasy x86, min. dwurdzeniowy, TDP max 60W, umożliwiający osiągnięcie w teście Passmark performance test 8.0 wyniku Passmark CPU Mark min. 3200 pkt. (Stan na dzień 26.11.2015r., dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera) |  | Wynik testu Passmark: 0 pkt 1 pkt <4000 2 pkt |
| 4 | Płyta główna | Chipset dostosowany do oferowanego procesora i gwarantujący jego poprawną pracę, |  |  |
| 5 | Audio | karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD audio, mikrofon wbudowany w obudowę komputera |  |  |
| 6 | Pamięć RAM | Min. 4GB DDR3 1600MHz – zamontowana w jednym slocie. |  | 4 GB – 0 pkt 8 GB lub wiecej – 1 pkt |
| 7 | Dyski twarde | Min. 500 GB, SATAIII, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr./min. |  | 500 GB – 0 pkt 1000 GB lub wiecej - 1 pkt |
| 8 | Napęd optyczny | Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem |  |  |
| 9 | Karta grafiki | Zintegrowana z płytą główną, |  |  |
| 10 | Porty zewnętrzne | 1xAudio Line out, 1xMic, min. 6 x USB |  |  |
| 11 | Komunikacja | gigabit ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ 45, WiFi 802.11 b/g/n |  |  |
| 12 | Kamera | zintegrowana z obudową ekranu minimum 1MP |  |  |
| 13 | Zasilacz | min. 200W, wewnętrzny |  |  |
| 14 | Klawiatura | w układzie polski programisty |  |  |
| 15 | Mysz | Optyczna z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) , dodatkowo podkładka żelowa pod mysz (z podpórką na nadgarstek, zapobiegającą zmęczeniu dłoni, z antypoślizgowym podkładem), |  |  |
| 16 | System operacyjny | Licencja MS Windows 8.1 Professional PL 64 bit OEM, wraz z dołączonym nośnikiem do odzyskiwania systemu lub równoważny tj.: - obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, - posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, - obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, - współpracujący z usługą MS Active Directory |  |  |
| 17 | Certyfikaty | - Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) oraz PN-ISO/IEC 27001:2007 lub nowsze - deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) - deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 5.0 |  |  |
| 18 | Gwarancja | 2 lata gwarancji |  | 2 lata gwarancji – 0 pkt - za każdy dodatkowy rok +1 pkt |